KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE

DETALJNI PLAN UREĐENJA

''PROŠIRENJE GROBLJA U KRAPINSKIM TOPLICAMA''

KNJIGA A

TEKSTUALNI DIO - ODREDBE ZA PROVOĐENJE

GRAFIČKI DIO

OBVEZNI PRILOG - OBRAZLOŽENJE PLANA

mikelić vreš arhitekti d.o.o.

Martićeva 38, Zagreb

Zagreb, listopad 2014.

Naziv plana:		DETALJNI PLAN UREĐENJA

''PROŠIRENJE GROBLJA U  KRAPINSKIM TOPLICAMA''

Nositelj izrade:		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE

Antuna Mihanovića 3

49217 Krapinske Toplice

Izrađivač:			mikelić vreš arhitekti d.o.o.

Martićeva 38, 10000 Zagreb

Direktor: 			Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.

Odgovorni voditelj:	Marin Mikelić, dipl. ing. arh.

Radni tim:			Marin Mikelić, dipl. ing. arh., odgovorni voditelj

Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.

Sara Pavlov, dipl. ing. arh.

Datum i mjesto izrade:	Zagreb, listopad 2014.

SADRŽAJ:

OPĆI DIO

- 	Izvadak iz sudskog registra od 17.09.2014 za tvrtku

- 	Suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za upis u sudski registar

tvrtke mikelić vreš arhitekti d.o.o. za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja

-  	Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata

- 	Imenovanje odgovornog voditelja

-	Izjava o usklađenosti Plana s prostorno – planskom dokumentacijom Općine Krapinske Toplice

A	TEKSTUALNI DIO

Uvod

I.	Odredbe za provođenje

B	GRAFIČKI DIO

0.		Granica obuhvata na posebnoj geodetskoj podlozi					1:500

1.		Detaljna namjena površina								1:500

2.1.		Promet – pješački i kolni									1:500

2.2.		Komunalna infrastrukturna mreža – vodoopskrba	, odvodnja i odlaganje otpada		1:500

2.3.		Komunalna infrastrukturna mreža – elektroopskrba i telekomunikacijska mreža		1:500

3.1.		Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina				 		1:500

3.2.		Detaljni plan organizacije grobnih polja i zida s urnama			 		1:200

4.1.		Uvjeti gradnje – plan parcelacije	 							1:500

4.2.		Uvjeti gradnje – smještaj građevina na građ. česticama i uređenje građevnih čestica	1:500

5.		Detaljni nacrti grobnih mjesta i niša za urne						1:50

C	OBVEZNI PRILOG

I.	Obrazloženje

I.1.	Polazišta

I.2.	Plan prostornog uređenja

Naziv plana:		DETALJNI PLAN UREĐENJA

''PROŠIRENJE GROBLJA U  KRAPINSKIM TOPLICAMA''

OPĆI DIO

Nositelj izrade:		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE

Antuna Mihanovića 3

49217 Krapinske Toplice

Izrađivač:			mikelić vreš arhitekti d.o.o.

Martićeva 38, 10000 Zagreb

Odgovorni voditelj:	Marin Mikelić, dipl. ing. arh.

Datum i mjesto izrade:	Zagreb, listopad 2014.

OPĆI DIO

SADRŽAJ:

- Izvadak iz sudskog registra od 17.09.2014 za tvrtku

- Suglasnost Ministarstva zaštite okoliša,prostornog uređenja i graditeljstva za upis u sudski registar

tvrtke mikelić vreš arhitekti d.o.o. za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja

- Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata

- Imenovanje odgovornog voditelja

- Izjava o usklađenosti Plana s prostorno – planskom dokumentacijom općine Krapinske Toplice

Naziv plana:		DETALJNI PLAN UREĐENJA

''PROŠIRENJE GROBLJA U  KRAPINSKIM TOPLICAMA''

A	TEKSTUALNI DIO

Nositelj izrade:		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE

Antuna Mihanovića 3

49217 Krapinske Toplice

Izrađivač:			mikelić vreš arhitekti d.o.o.

Martićeva 38, 10000 Zagreb

Odgovorni voditelj:	Marin Mikelić, dipl. ing. arh.

Datum i mjesto izrade:	Zagreb, listopad 2014.

A	TEKSTUALNI DIO

UVOD

I.	ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1.	Uvjeti određivanja namjene površina

2.	Detaljni uvjeti korištenja i uređenja grobnih polja i ostalih površina

2.1.	Veličina i oblik građevnih čestica

2.2.	Veličina i oblik grobnih polja (vrsta, razmještaj i broj grobnih mjesta)

2.3.	Razmještaj uređaja i opreme

3.	Način opremanja zemljišta prometnom i ostalom infrastrukturnom mrežom

3.1.	Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

3.1.1.	Prilazna prometnica

3.1.2.	Javno parkiralište (rješenje i broj mjesta)

3.1.3.	Trgovi i druge pješačke površine

3.1.4.	Uvjeti osiguranja pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

3.2.	Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže

3.2.1.	Telekomunikacijska mreža

3.2.2.	Vodoopskrba

3.2.3.	Odvodnja

3.2.4.	Elektroopskrba

3.2.5.	Plinoopskrba

4.	Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

5.	Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina

6.	Uvjeti i način gradnje

6.1.	Namjena, smještaj na građ. čestici i oblikovanje građevina

7.	Mjere zaštite prirodnih, kulturno – povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

8.	Mjere provedbe plana

8.1.	Etapnost realizacije

9.	Mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš

9.1.	Mjere zaštite od prirodnih i drugih nesreća

9.2.	Mjere zaštite prilikom korištenja groblja

UVOD

Ovaj Detaljni plan uređenja izrađen je kao podloga za proširenje groblja u Krapinskim Toplicama. Elaborat je izrađen u skladu s Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakonom o gradnji (NN 153/13),  Zakonom o grobljima (NN 19/98, 50/12), Pravilnikom o grobljima (NN 99/02), Prostornim planom uređenja Općine Krapinske Toplice („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ 14/12), Urbanističkim planom uređenja naselja Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 8/09), kao i prema ostaloj važećoj zakonskoj regulativi.

Detaljni plan uređenja izrađen je na temelju Idejnog rješenja proširenja groblja u Krapinskim Toplicama, izrađenog od tvrtke „mikelić vreš arhitekti“ d.o.o., autori: Marin Mikelić, dipl. ing. arh. i Tomislav Vreš, dipl. ing. arh. u kolovozu 2012. godine.

Odluku o izradi Detaljnog plana uređenja proširenja groblja u Krapinskim Toplicama donijelo je Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice 26. 09. 2012. godine. Odluka je objavljena u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“ 19/12 od 04. listopada 2012.

„Detaljni plan uređenja u skladu s prostornim planom uređenja velikog grada, grada ili općine, odnosno urbanističkim planom uređenja detaljno razrađuje uvjete za gradnju i uređenje pojedinih zahvata u prostoru, osobito u odnosu na njihovu namjenu, položaj, veličinu, opće smjernice oblikovanja i način priključivanja na komunalnu infrstrukturu te određuje mjere za zaštitu okoliša, prirodnih, krajobraznih, kulturnopovijesnih i drugih vrijednosti propisanih ovim Zakonom.“ (Zakon o prostornom uređenju i gradnji NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12).

Obzirom da je odluka o izradi Detaljnog plana uređenja “Proširenje groblja u Krapinskim Toplicama“ donešena na temelju starog Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12. i 55/12.) izrada ovog plana usklađena je sa čl. 202. Zakona o prostornom uređenju (153/13) koji kaže:

„Odluka o izradi prostornog plana donesena na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12. i 55/12.) prestaje važiti u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ako u tom roku nije objavljena javna rasprava, a izrada i donošenje prostornog plana započeta tom odlukom se obustavlja.“

- ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1.        UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

Članak 4.

Ovim Detaljnim planom određena je detaljnija namjena površina s uvjetima za građenje i uređivanje prostora koja se odnosi na površine sljedećih namjena:

- Površina za gradnju oproštajne građevine

- Površine za gradnju i uređenje polja za sahranu

- polja za uređenje zemljanih grobova

- zid s urnama

-    Pejzažno uređene površine

- grobno zelenilo

- zaštitno zelenilo

-    Površine infrastrukturnih sustava

- kolna prometna površina

- parkiralište za osobna vozila

- glavna grobna aleja (kolno-pješačka)

- ostale pješačke površine (oproštajni trg, grobne staze)

- površine za smještaj kontejnera za otpad.

Namjena površina prikazana je u grafičkom dijelu Plana, na kartografskom prikazu broj  1. Detaljna namjena površina u mjerilu 1:500.

Članak 5.

Unutar obuhvata Plana planira se formiranje dviju (2) novih građevnih čestica koje predstavljaju dvije različite funkcionalne cjeline groblja:

-Građevna čestica 1: Površina za proširenje groblja

Na građevnoj čestici površine 4.689 m² planira se proširenje groblja, tj. izgradnja i uređenje sljedećih sadržaja: oproštajna građevina (mrtvačnica) s pratećim sadržajima, grobna polja za tradicionalni ukop (inhumacija), zid s urnama, te druge prateće površine kao što su glavna grobna aleja, oproštajni trg, grobne staze, površina za paljenje svijeća i glavno raspelo, površine za sakupljanje grobnog otpada, zelene površine, te parkiralište za osobna vozila. Glavni pješački pristup ostvaren je s javne prometnice u istočnom dijelu čestice, dok su sporedni pješački i kolni pristup ostvareni s iste prometnice, ali u sjevernom dijelu čestice. U jugoistočnom dijelu čestice, uz javnu prometnicu planira se uređenje parkirnih mjesta za potrebe posjetitelja groblja.

-Građevna čestica 2: Površina infrastrukturnih sustava – javna prometnica

Na građevnoj čestici površine 1.105 m² uz sjeverni i istočni dio obuhvata planira se koridor pristupne javne prometne površine. Prometnica je namijenjena dvosmjernom kolnom prometu. Cijelom dužinom koridora, uz istočni i sjeverni rub kolnika planira se nogostup.

tabela 1 – Bilanca namjene površina

|  | Namjena površina | m² | % |
| --- | --- | --- | --- |
| A | POVRŠINA ZA GRADNJU OPROŠTAJNE GRAĐEVINE | 276 | 4,8 |
| B | POVRŠINE ZA GRADNJU I UREĐENJE POLJA ZA SAHRANU | 2.139 | 37,2 |
|  | polja za uređenje zemljanih grobova | 2.129 |  |  |
|  | zid s urnama | 10 |  |  |
| C | PEJZAŽNO UREĐENE POVRŠINE | 664 | 11,5 |
|  | grobno zelenilo | 168 |  |  |
|  | zaštitno zelenilo | 496 |  |  |
|  | POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA | 2.476 | 43,1 |
| D | kolna prometna površina | 840 |  |  |
|  | parkiralište za osobna vozila | 77 |  |  |
|  | glavna grobna aleja (kolno-pješačka) | 366 |  |  |
|  | ostale pješačke površine (oproštajni trg i staze) | 1171 |  |  |
|  | površine za smještaj kontejnera za otpad | 22 |  |  |
|  | UKUPNA POVRŠINA OBUHVATA DPU-a | 5.749 | 100 |

- DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA I UREĐENJA GROBNIH POLJA I OSTALIH

POVRŠINA

  - Veličina i oblik građevnih čestica

Članak 6.

Veličina i oblik građevnih čestica određeni su u grafičkom dijelu Plana, na kartografskom prikazu broj 4.1. Uvjeti gradnje – plan parcelacije u mjerilu 1:500.

Unutar obuhvata Plana planira se formiranje dviju (2) novih građevnih čestica koje predstavljaju dvije različite funkcionalne cjeline groblja. Ukupna površina obuhvata iznosi 5.749 m².

Točna površina građevne čestice utvrđuje se parcelacijskim elaboratom ili aktom za gradnju te geodetskim projektom, a sve u skladu s ovim detaljnim planom. Dozvoljena odstupanja od planiranih površina građevnih čestica mogu se kretati u rasponu +/- 10 % planirane površine.

Prilikom proširivanja obodne prometnice moguće je formirati njezinu česticu na način da se granica čestice nalazi izvan granice obuhvata ovog plana, odnosno da prometnica unutar ovog plana bude sastavni dio veće čestice koja se nalazi izvan obuhvata ovog plana.

  - Veličina i oblik grobnih polja (vrsta, razmještaj i broj grobnih mjesta)

Članak 7.

Ovim se Planom predviđa izgradnja triju (3) grobnih polja za uređenje zemljanih grobova (jednostrukih i dvostrukih) s betonskim okvirima, jednog zida s urnama te izgradnja oproštajne građevine – mrtvačnice i uređenje oproštajnog trga. Organizacija groblja prikazana je na kartografskom prikazu 3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina u mjerilu 1:500.

U cilju provjere stabilnosti tla, provedeni su geotehnički istražni radovi kojima je utvrđeno da je tlo pogodno za izgradnju groblja, uz osiguranje odgovarajućim potpornim konstrukcijama.

Na sva planirana grobna polja pristupa se sa glavne grobne aleje širine 2,5 m koja u segmentima s uzdužnim nagibom do max. 5% svladava razliku u visini od 0,5 m. Grobna polja sastoje se od dvostrukih grobnih redova položenih uz grobne staze i jednog jednostrukog reda kojem se pristupa s glavne aleje. Predviđaju se šljunčane grobne staze. Zbog strmine terena planira se izvedba podzida uzduž grobnih staza te izvedba potpornog zida uz glavnu grobnu aleju. Podzide treba izvesti od armiranog betona, kamena ili gabionskih zidova, te ih je potrebno ozeleniti. Uz sve potporne zidove potrebno je izvesti drenažu.

Uz glavnu grobnu aleju planira se izvedba potpornog zida maksimalne visine cca. 2,0 m u sklopu kojeg je u sjeverozapadnom dijelu čestice predviđen smještaj niša s urnama. Na visini od 1,2 m od gotovog poda aleje, na osnom razmaku od 0,8 m smještena je po jedna niša za urne.

Ovim DPU-om planirano je ukupno 296 grobnih mjesta od kojih je 30 jednostrukih i 266 dvostrukih zemljanih grobova, te 38 niša za po 4 urne.

tabela 2 – Iskaz grobnih mjesta

| BROJ POLJA | ZEMLJANI GROB JEDNOSTRUKI | ZEMLJANI GROB DVOSTRUKI | NIŠA ZA URNE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | 10 | 72 | - |
| II. | 0 | 89 | - |
| III. | 20 | 105 | - |
| IV. | - | - | 38 |
| UKUPNO | 30 | 266 | 38 |

Prema Pravilniku o grobljima (NN 99/02), tlocrtna dimenzija ukopnog otvora mora biti najmanje 80x200 cm, a dno grobnog mjesta treba biti planirano tako da bude najmanje 50 cm iznad najviše razine podzemne vode. Brutto veličina jednog grobnog mjesta na planiranom proširenju groblja za zemljani ukop jednostruke širine iznosi 160x260 cm (netto 90x230 cm), a dvostruke širine 250x260 cm (netto 180x230 cm).

Dimenzija niše u zidu za postav četiri urne iznosi 40x40x40 cm.

Detaljni prikaz grobnih mjesta i niša za urne prikazan je na kartografskom prikazu 5. Detaljni nacrti grobnih mjesta i niša za urne u mjerilu 1:50.

U jugozapadnom dijelu čestice 1, na kraju glavne aleje predviđeno je postavljanje glavnog raspela – križa, te uređenje površine za paljenje svijeća. Glavno raspelo je potrebno izvesti na armiranobetonskom temelju potpuno upuštenom u teren, bez izvedbe postamenta.

Planira se izvedba ograde oko cijelog groblja. Ograda dijelom prati rubove čestice 1, a djelomično je prilagođena konfiguraciji terena te se nalazi dublje unutar područja obuhvata. Ukupna visina ograde ne smije biti viša od 1,40 m. Glavni pješački ulaz u groblje predviđen je na istočnom dijelu čestice 1, dok su sporedni pješački i kolni ulaz planirani po sredini sjevernog ruba čestice 1.

Kroz izradu detaljnije projektne dokumentacije potrebno je ujednačiti oblikovanje grobnih mjesta ograničavanjem izbora materijala i završne obrade okvira, pokrovne i nadgrobne ploče te pokrovne ploče niša s urnama.

Oblik, veličina i smještaj grobnih polja prikazani su u grafičkom dijelu Plana na kartografskim prikazima 3.2. Detaljni plan organizacije grobnih polja i zida s urnama u mjerilu 1:200 i 4.2. Uvjeti gradnje – smještaj građevina na građ. česticama i uređenje građ. čestica u mjerilu 1:500.

Kroz izradu detaljnije projektne dokumentacije oblik, veličina i smještaj grobnih polja i staza, te odnos broja jednostrukih i dvostrukih grobova koji su dani u grafičkom dijelu Plana, mogu se minimalno mijenjati radi prilagodbe stanju na terenu i specifičnim tehničkim rješenjima (geostatičkim, komunalnim i sl.). Promjene ne mogu biti takve da narušavaju opću koncepciju predviđenu ovim Planom.

  - Razmještaj uređaja i opreme

Članak 8.

Na cjelokupnoj površini groblja potrebno je osigurati dovoljan broj klupa za odmor i koševa za otpad. Postav grobnih česmi planira se uz prostor predviđen za smještaj kontejnera sa zapadne strane mrtvačnice i na odmorištima uz južni rub parcele.

Razmještaj uređaja i urbane opreme prikazan je u grafičkom dijelu Plana, na kartografskom prikazu 3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina u mjerilu 1:500.

Ovim Planom načelno je definiran razmještaj uređaja i urbane opreme, a detaljno pozicioniranje će se obraditi u glavnom i izvedbenom projektu.

- NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM I OSTALOM  INFRASTRUKTURNOM MREŽOM

  - Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

Članak 9.

Prometna mreža prikazana je u grafičkom dijelu Plana, na kartografskom prikazu broj 2.1. Promet – pješački i kolni u mjerilu 1:500.

3.1.1.	 Prilazna prometnica

Članak 10.

Po istočnom i sjevernom rubu obuhvata DPU-a prolazi postojeća kolna prometnica – nerazvrstana cesta koja se ovim Planom rekonstruira. U istočnom dijelu prometnica je asfaltirana te se koristi za prilaz postojećem dijelu groblja, dok je u sjevernom dijelu u potpunosti neuređena (makadam). Prometnica je namijenjena dvosmjernom kolnom prometu. Planira se kolnik širine 5,0 m. Cijelom dužinom koridora planira se nogostup širine 1,5 m uz istočni i sjeverni rub kolnika.

U jugoistočnom dijelu obuhvata, uz zapadni rub prometnice predviđena su poprečna parkirališna mjesta za potrebe posjetitelja groblja.

Kroz  novu prometnu regulaciju šire zone, moguće je predvidjeti jednosmjerno odvijanje prometa u zoni obuhvata Plana te bi se tako mogla osigurati uzdužna parkirališna mjesta na dijelu kolnika uz rub čestice 1. U tom slučaju moguće je ukinuti parkiralište u jugoistočnom dijelu čestice.

3.1.2.   Javno parkiralište (rješenje i broj mjesta)

Članak 11.

Unutar područja obuhvata Plana predviđeno je parkiralište za osobna vozila u koridoru rubne prometnice. Ukupno se predviđa 6 parkirnih mjesta, od kojih 1 za osobe s invaliditetom.

3.1.3.   Trgovi i druge pješačke površine

Članak 12.

Unutar područja obuhvata predviđa se pretežno pješački promet. Najvažniju pješačku komunikaciju čini glavna grobna aleja (s mogućnošću kretanja servisnog vozila) koja međusobno povezuje sve sadržaje groblja. Na nju se vežu sve ostale pješačke površine: oproštajni trg uz mrtvačnicu, ostale grobne staze u nagibu do max. 8% radi svladavanja strmine terena i stubišta koja rubno povezuju grobna polja.

Glavnu grobnu aleju potrebno je izvesti širine 2,5 m te u uzdužnom nagibu do max. 5% kako bi omogućila kretanje osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

U koridoru obodne prometnice planira se nogostup širine 1,5 m uz istočni i sjeverni rub kolnika.

3.1.4.    Uvjeti osiguranja pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

Članak 13.

Unutar područja obuhvata Plana osigurati će se nesmetani pristup osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Unatoč značajnom nagibu terena na prostoru predviđenom za proširenje groblja, glavna grobna staza, širine 2,5 m u najvećem dijelu je horizontalna, bez nagiba, dok je na dva mjesta izvedena u blagom nagibu. Grobne staze koje se vežu na glavnu aleju prilagođavaju se strmini terena u nagibu do max. 8%.

Građevina mrtvačnice planirana je kao djelomično ukopana prizemnica sa završnom kotom poda u razini uređenog terena aleje uz južno pročelje.

3.2.      Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže

Članak 14.

Vodovi telekomunikacijske i komunalne infrastrukturne mreže polagat će se prema kartografskim prikazima 2.2. Komunalna infrastrukturna mreža – Vodoopskrba, odvodnja i odlaganje otpada, 2.3. Komunalna infrastrukturna mreža – Elektroopskrba i telekomunikacijska mreža, u mjerilu 1:500.

U grafičkim prilozima dan je načelni opseg izgradnje i funkcioniranja komunalne infrastrukturne mreže. Kroz izradu detaljnije projektne dokumentacije trase, koridori i dimenzije vodova odnosno lokacije objekata koji su određeni ovim Planom, mogu se mijenjati radi prilagodbe tehničkim rješenjima i stanju na terenu. Promjene ne mogu biti takve da narušavaju opću koncepciju predviđenu ovim Planom.

3.2.1.  Telekomunikacijska mreža

Članak 15.

Nadzemni TK vodovi i pripadajući stupovi unutar područja obuhvata Plana se ukidaju, te se planira njihova zamjena podzemnim vodovima. Telekomunikacijski kabeli planiraju se u koridoru obodnih prometnica. Razmak telefonskog i energetskog kabela ne smije biti manji od 1,0 m. Planira se priključenje mrtvačnice na telekomunikacijski sustav.

Unutar obuhvata Plana ne planira se smještaj baznih postaja pokretnih TK mreža.

3.2.2.	 Vodoopskrba

Članak 16.

Na području obuhvata Plana nalazi se vodospremnik „Krapinske Toplice“ koji je potrebno staviti izvan funkcije, te je (prije proširenja groblja) potrebno demontirati  postojeći cjevovod  PVC DN 255 na dionici od ruba obuhvata Plana do postojećeg vodospremnika, a cjevovod AC Ø 150 koji se koristi za vodoopskrbu objekata, potrebno je demontirati na dionici iznad kuće na kčbr. 2058/3, pa do vodospremnika. Za vodoopskrbu će se ubuduće koristiti novi spremnik Škrnik V= 400 m³.

Novi razvod javnog vodoopskrbnog cjevovoda predviđen je u koridoru prometnice uz istočni i sjeverni rub obuhvata Plana.

Proširenje groblja će se opskrbljivati vodom preko postojećeg priključka na starom groblju. Novi priključak za proširenje groblja moguće je planirati kod izgradnje planiranog sustava vodoopskrbe „Visoke zone“ sjevernog dijela naselja Krapinske Toplice.

3.2.3.	 Odvodnja

Članak 17.

Na području obuhvata Plana nije izgrađen sustav javne odvodnje.

Oborinska odvodnja površina unutar obuhvata Plana rješava se internom oborinskom kanalizacijom. Uz južni rub obuhvata planira se oborinski kolektor kojim se oborinske otpadne vode spajaju na planirani kolektor u koridoru prometnice.

Sve oborinske i fekalne otpadne vode groblja i mrtvačnice spajaju se na novo planirani kolektor odvodnje u koridoru rekonstruirane prometnice. Planira se spajanje predmetnog kolektora na postojeći sustav odvodnje čiji se najbliži ogranak nalazi na križanju Radićeve i Mirne ulice (van obuhvata Plana).

3.2.4.	Elektroopskrba

Članak 18.

Unutar područja obuhvata Plana predviđa se ukidanje nadzemnih i izvedba podzemnih elektro vodova. Novi podzemni elektro vodovi planiraju se unutar koridora pristupne prometnice, glavne grobne staze i dviju sporednih staza koje dijele grobna polja. Neposredno uz glavni ulaz na groblje, u potpornom zidu koji dijelom formira oproštajni trg,  planira se izvođenje razvodnog ormara iz kojeg će se izvesti svi potrebni priključci i razvodi.

Dubina ukapanja kabela je načelno 0,8 m, a pri prijelazu ispod prometnice 1,0 – 1,2 m u zaštitnim cijevima.

Planom je predviđena javna rasvjeta obodne prometnice i parkirališta postavom stupova javne rasvjete s istočne i sjeverne strane prometnice, uz nogostup. Predviđena je i javna rasvjeta glavnih pješačkih površina u sklopu proširenja groblja, tj. oproštajnog trga, glavne grobne aleje i dviju staza sa stubištima koje se spuštaju od grobne aleje do odmorišta i česmi uz južni rub obuhvata.

Za osvjetljavanje obodnih prometnica treba odabrati odgovarajući standardizirani oblik i vrstu stupova javne rasvjete. Uvjeti za izbor stupova su statička stabilnost, dobra zaštita od korozije i estetske kvalitete. Stupovi se učvršćuju na betonski temelj. Radi zaštite od atmosferskih pražnjenja stupovi moraju biti uzemljeni.

Svi elektroenergetski vodovi i vodovi javne rasvjete moraju biti položeni u zemlju (kablirani).

3.2.5.  Plinoopskrba

Članak 19.

Unutar područja obuhvata Plana nije izgrađen sustav plinske mreže niti se ne predviđa priključenje groblja i mrtvačnice na isti.

Za potrebe kontaktnog područja Plana moguće je izvoditi plinoopskrbnu mrežu u koridoru obodnih prometnica groblja na način da je svijetli razmak između plinske cijevi i ostalih vodova komunalne infrastrukture minimalno 1,0 m.

4.        UVJETI UREĐENJA I OPREME JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 20.

Javne zelene površine potrebno je urediti i opremiti kvalitetnom urbanom opremom te ozeleniti niskim i visokim zelenilom, upotrebljavajući autohtone vrste biljaka. Ukupna površina javnih zelenih površina (zaštitno i grobno zelenilo) mora iznositi najmanje 12% površine čestice groblja (građevna čestica 2).

Uređenje i oprema javnih zelenih površina prikazani su u grafičkom dijelu Plana, na kartografskom prikazu broj 3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina u mjerilu 1:500.

Ovim Planom načelno je definirano uređenje zelenih površina, a detaljna razrada i hortikulturno rješenje obraditi će se u glavnom i izvedbenom projektu groblja.

5.       UVJETI UREĐENJA POSEBNO VRIJEDNIH I/ILI OSJETLJIVIH CJELINA I

GRAĐEVINA

Članak 21.

Unutar obuhvata ovog Plana nema posebno vrijednih i osjetljivih cjelina i građevina.

6.	UVJETI I NAČIN GRADNJE

Članak 22.

Uvjeti i način gradnje grobnih polja te uređenje površina unutar obuhvata Plana obrađeni su u Odredbama za provođenje ovog Plana pod točkom 2. Detaljni uvjeti korištenja i uređenja grobnih polja i ostalih površina, te su prikazani u grafičkom dijelu Plana na kartografskim prikazima 3.2. Detaljni plan organizacije grobnih polja i zida s urnama u mjerilu 1:200 i 4.2. Uvjeti gradnje – smještaj građevina na građ. česticama i uređenje građ. čestica u mjerilu 1:500.

6.1.     Namjena, smještaj na građ. čestici i oblikovanje građevina

Članak 23.

Na cijelom području Plana predviđena je jedna oproštajna građevina (mrtvačnica) i to u sjeveroistočnom dijelu obuhvata. Tlocrt oproštajne građevine - mrtvačnice potrebno je razviti unutar površine oznake „og“ prikazane u grafičkom dijelu Plana na kartografskom prikazu 4.2. Uvjeti gradnje – smještaj građevina na građ. česticama i uređenje građ. čestica. Tlocrtna površina (TP) oproštajne građevine može iznositi najviše 8% površine čestice groblja (građevna čestica 2). Udaljenost oproštajne građevine od granice čestice mora iznositi najmanje 1,0 m. Mrtvačnicu je potrebno izvesti kao djelomično ukopanu prizemnu građevinu. Obavezno je djelomično ukopavanje ove građevine u svrhu boljeg uklapanja u postojeći teren. Oproštajnu građevinu treba projektirati i oblikovati u skladu s lokalnim uvjetima i prema načelima suvremenog oblikovanja uz upotrebu kvalitetnih i suvremenih materijala.

7.      MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH, KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 24.

Unutar područja obuhvata ovog Detaljnog plana uređenja nema zaštićenih prirodnih vrijednosti temeljem članka 111. st. 1.  Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13).

Prema Urbanističkom planu uređenja naselja Krapinske Toplice, područje obuhvata Plana nalazi se u C zoni zaštite povijesne cjeline naselja. Stoga je pri organizaciji groblja i grobnih polja posebna pažnja posvećena prilagodbi zatečenoj morfologiji terena i očuvanju ambijentalnih vrijednosti ovog prostora.

Unutar područja obuhvata ovog Detaljnog plana uređenja nema zaštićenih kulturnih dobara temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13). Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina vrijede prema Odredbama iz važećeg Prostornog plana (PPUO Krapinske Toplice, Službeni glasnik KZŽ br. 14/12).

8.      MJERE PROVEDBE PLANA

8.1.     Etapnost realizacije

Članak 25.

Planira se proširenje groblja izvesti kroz sljedeće tri (3) etape:

ETAPA 1 –   U prvoj se etapi predviđa izgradnja i uređenje sva tri grobna polja i zida s urnama, izvedba glavne grobne aleje s raspelom i sporednih staza, uređenje pješačkog i kolnog pristupa na groblje i površine za smještaj kontejnera, javno parkiralište u jugoistočnom dijelu parcele te uređenje pripadajućih pejzažnih površina.

Moguće je etapu 1 podijeli na dvije podetape pri čemu se u drugoj podetapi izvode redovi 5-8.

ETAPA 2 –    U drugoj etapi predviđena je izgradnja oproštajne građevine s oproštajnim trgom, te uređenje pripadajućih pejzažnih površina.

ETAPA 3 – U trećoj se etapi predviđa rekonstrukcija postojeće prometnice s pripadajućim nogostupom.

Numeracija etapa ne uvjetuje redoslijed izvođenja, tj. etape 1 i 2 moguće je izvesti prije rekonstrukcije postojeće prometnice.

9.      MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 26.

Na području obuhvata Detaljnog plana uređenja ne predviđa se razvoj djelatnosti koje ugrožavaju zdravlje ljudi i štetno djeluju na okoliš.

9.1.      Mjere zaštite od prirodnih i drugih nesreća

Članak 27.

Zaštita od prirodnih i drugih nesreća planirana je u skladu s “Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Krapinske Toplice” od listopada 2011. godine.

Protupotresno projektiranje kao i građenje građevina treba provoditi sukladno zakonskim propisima o građenju i prema važećim tehničkim propisima (Nacionalni dodatak za niz normi HRN EN 1998-1:2011/NA:2011, Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija – 1. dio: Opća pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade). Projektiranje, građenje i rekonstrukcija građevina mora se provesti tako da građevine budu otporne na potres s horizontalnim vršnim ubrzanjem tla 0.10g za povratno razdoblje od 95 godina. Potrebno je osigurati dovoljno široke i sigurne evakuacijske putove, omogućiti nesmetan pristup svih vrsti pomoći u skladu s važećim propisima.

Kod planiranja i gradnje prometnica valja voditi računa o vjetru i pojavi ekstremnih zračnih turbulencija.

Prilikom ocjene mogućnosti i pogodnosti lokacije za proširenje groblja provedena su geološka ispitivanja tla te je izrađen geotehnički elaborat kojim je utvrđeno da je tlo pogodno za planiranu namjenu. Prilikom izrade detaljnije projektne dokumentacije i gradnje građevina potrebno je pridržavati se mjera iz geotehničkog elaborata.

9.2.      Mjere zaštite prilikom korištenja groblja

Članak 28.

Višak iskopane zemlje nastao prilikom iskopa ne smije se odlagati na samom groblju, niti na okolnim poljoprivrednim površinama već se mora odvoziti na za to predviđenu deponiju. Tijelo nadležno za upravljanje grobljem može odrediti mjesto za privremeni deponij viška iskopane zemlje s kojega će se vršiti postepeno dodavanje zemlje na grobove koji su bez završenog grobnog uređaja.

Prilikom iskopa groba u čijoj se neposrednoj blizini nalazi neko već zasađeno stablo ili neki druga grmolika biljka ne smije se koristiti mehanizacija već se iskop mora obaviti ručno.

Naziv plana:		DETALJNI PLAN UREĐENJA

''PROŠIRENJE GROBLJA U  KRAPINSKIM TOPLICAMA''

B	GRAFIČKI DIO

Nositelj izrade:		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE

Antuna Mihanovića 3

49217 Krapinske Toplice

Izrađivač:			mikelić vreš arhitekti d.o.o.

Martićeva 38, 10000 Zagreb

Odgovorni voditelj:	Marin Mikelić, dipl. ing. arh.

Datum i mjesto izrade:	Zagreb, listopad 2014.

B	GRAFIČKI DIO

SADRŽAJ:

0.		Granica obuhvata na posebnoj geodetskoj podlozi						1:500

1.		Detaljna namjena površina									1:500

2.1.		Promet – pješački i kolni									1:500

2.2.		Komunalna infrastrukturna mreža – vodoopskrba, odvodnja i odlaganje otpada		1:500

2.3.		Komunalna infrastrukturna mreža – elektroopskrba						1:500

3.1.		Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina							1:500

3.2.		Detaljni plan organizacije grobnih polja i zida s urnama					1:200

4.1.		Uvjeti gradnje – plan parcelacije								1:500

4.2.		Uvjeti gradnje – smještaj građevina na građ. česticama i uređenje građevnih čestica	1:500

5.		Detaljni nacrti grobnih mjesta i niša za urne							1:50

Naziv plana:		DETALJNI PLAN UREĐENJA

''PROŠIRENJE GROBLJA U  KRAPINSKIM TOPLICAMA''

C	OBVEZNI PRILOG

Nositelj izrade:		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE

Antuna Mihanovića 3

49217 Krapinske Toplice

Izrađivač:			mikelić vreš arhitekti d.o.o.

Martićeva 38, 10000 Zagreb

Odgovorni voditelj:	Marin Mikelić, dipl. ing. arh.

Datum i mjesto izrade:	Zagreb, listopad 2014.

C	OBVEZNI PRILOG

I.	OBRAZLOŽENJE

1.	POLAZIŠTA

  - Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu plana

    - Obilježja zatečenog stanja i ambijentalnih vrijednosti

    - Prometna i komunalna opremljenost

      - Prometna opremljenost

      - Komunalna opremljenost

    - Obveze iz planova šireg područja

    - Ocjena mogućnosti i pogodnosti lokacije

- PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. 	Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2.	Detaljna namjena površina

2.2.1.	Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3.	Prometna, telekomunikacijska, komunalna i ostala infrastrukturna mreža

2.3.1.	Prometna mreža

2.3.2.	Pješačke površine

2.3.3.	Javna parkirališta

2.3.4.	Uvjeti osiguranja pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

2.3.5.	Telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.3.6.	Zbrinjavanje otpada

2.4.	Uvjeti korištenja,  uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1.	Etapnost realizacije

2.4.2.	Uvjeti i način gradnje

2.4.3.	Zaštita prirodnih i kulturno – povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

2.5.	Mjere sprječavanje nepovoljnih utjecaja na okoliš

2.5.1.	Mjere zaštite od prirodnih i drugih nesreća

2.5.2.	Mjere zaštite prilikom izgradnje i korištenja groblja

2.6.	Plan pejzažnog uređenja

I.	OBRAZLOŽENJE

1.	POLAZIŠTA

  - Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu plana

Detaljni plan uređenja ''Proširenje groblja u Krapinskim Toplicama'' obuhvaća područje sjeverozapadno od postojećeg groblja namijenjeno za proširenje, prilaznu prometnicu uz istočni rub (Mirna ulica) te neasfaltirani put uz sjeverni rub obuhvata.

Područje obuhvata obuhvaća čestice k.č. broj 2063/1, 2064, te dijelove čestica 2063/3, 2398 i 2080. Sve katastarske čestice nalaze se u katastarskoj Općini Krapinske Toplice. Ukupna površina obuhvata Plana iznosi cca 0,6 ha.

Područje obuhvata plana određeno je Prostornim planom uređenja Općine Krapinske Toplice („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ 14/12), te Urbanističkim planom uređenja naselja Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 8/09).

1.1.1.	Obilježja zatečenog stanja i ambijentalnih vrijednosti

fotografija 1 – pogled s postojećeg groblja na područje obuhvata Plana

Sjeverozapadno od postojećeg groblja  u Krapinskim Toplicama se planira njegovo proširenje. Prema Prostornom planu uređenja Općine Krapinske Toplice („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ 14/12) predmetni obuhvat namijenjen za proširenje groblja nalazi se unutar neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja. Na dijelu obuhvata Plana, tj. na k.č.br. 2064 se nalazi vodosprema koja je van funkcije te se predviđa njeno uklanjanje. Ostatak obuhvata je neizgrađen.

fotografija 2– pogled na područje namijenjeno za proširenje groblja (u prvom planu) te na postojeće 	groblje (u drugom planu)

Teren je u nagibu od sjevera prema jugu; visinska razlika između najviše i najniže točke iznosi približno 10 m. U središnjem dijelu područja obuhvata teren se nalazi na nižim visinskim kotama odakle se diže prema sjeverozapadnom i sjeveroistočnom dijelu.

fotografija 3 – pogled na vodospremu u središnjem dijelu obuhvata

fotografija 4 – teren je u padu od sjevera prema jugu, kao i od sjeverozapada i sjeveroistoka prema središnjem dijelu

fotografija 2 – pogled na područje predviđeno za proširenje groblja

1.1.2.	Prometna i komunalna opremljenost

      - Prometna opremljenost

Područje obuhvata je priključeno na kolnu prometnicu koja prolazi istočnim rubom obuhvata – Mirna ulica. Ova prometnica je asfaltirana ali neuređena, bez nogostupa i javne rasvjete. Širina kolnika u prosjeku iznosi 3 m, no prometnica se danas koristi za odvijanje dvosmjernog kolnog prometa.

Uz sjeverni rub obuhvata prolazi neasfaltirani put kojim prolaze vozila u dva smjera.

Fotografija 5 – Mirna ulica u prvom, te neasfaltirani put u drugom planu

      - Komunalna opremljenost

Unutar obuhvata postoje izgrađeni nadzemni elektroopskrbni i telekomunikacijski  te vodoopskrbni vodovi.

Elektroopskrba

Uz istočni rub obuhvata Plana (uz rub Mirne ulice) prolazi nadzemni niskonaponski vod napona 0,4 kV.

Vodoopskrba i odvodnja

Na području obuhvata Plana se nalazi vodospremnik ''Krapinske Toplice'' do kojega vode cjevovodi PVC DN 225 i AC profila 150. Vodospremnik se planira staviti izvan funkcije, a cjevovodi djelomično demontirati .

Telekomunikacije

U istočnom dijelu obuhvata Plana prolazi nadzemni telekomunikacijski vod.

1.1.3.	Obveze iz planova šireg područja

Područje obuhvata Plana nalazi se u obuhvatu Prostornog plana uređenja općine Krapinske Toplice („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ 14/12), te Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 8/09).

Na kartografskim prikazima unutar Prostornog plana br. 1a. “Korištenje i namjena površina - površine za razvoj i uređenje” u mjerilu 1:25.000 i br. 4.1.-4.4. “Građevinska područja“ u mjerilu 1:5.000, te na kartografskom prikazu unutar Urbanističkog plana br.1 "Korištenje i namjena površina" u mjerilu 1 : 5000, područje obuhvata DPU-a je označeno kao groblje.

Odluka o izradi DPU-a objavljena je u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije, br. 19/12, 26.rujna 2012.

    - Ocjena mogućnosti i pogodnosti lokacije

Prostornim planom uređenja Općine i Urbanističkim planom uređenja naselja Krapinske Toplice se planira proširenje postojećeg groblja u Krapinskim Toplicama. Postojeće groblje je popunjeno te je stoga potrebno osigurati nove kapacitete ukopa njegovim proširenjem.

Prostor obuhvata Plana se nalazi izvan vodozaštitnih i poplavnih područja te izvan zona zaštićenih dijelova prirode i područja šuma. Ograničenje pri uređenju proširenja groblja predstavlja neravni teren s primarnim padom prema jugu, te sekundarnim od rubova prema središnjem dijelu obuhvata.

Teren predviđen za proširenje groblja zbog navedenih nagiba zahtijeva specifičan pristup rješavanju organizacije grobova.

U cilju provjere stabilnosti tla, provedeni su geotehnički istražni radovi.

Geotehničkim elaboratom izrađenim od strane tvrtke ''GEO_LAB d.o.o.'' u studenom 2013. godine, utvrđeno je da je tlo pogodno za izgradnju groblja, uz osiguranje odgovarajućim potpornim konstrukcijama.

S obzirom na panoramske vrijednosti predmetnog krajobraza, važno je planiranu izgradnju pokušati uklopiti u postojeću morfologiju terena. Sjeveroistočni dio područja obuhvata je pak pod velikim nagibom i kao takav nije pogodan za smještaj grobova. Taj dio se nalazi uz pristupnu kolnu prometnicu te nije jako udaljen od ulaza u postojeće groblje. Zbog svih navedenih razloga, najprikladniji je za smještaj mrtvačnice.

Potrebno je unaprijediti razinu infrastrukturne opremljenosti: rekonstruirati prometnice, riješiti pristupe području obuhvata, promet u mirovanju i pješačke komunikacije, urediti teren s naglaskom na zelenilo, te ostalu infrastrukturu riješiti na odgovarajući način u skladu za zahtjevima svih sadržaja i uvjetima nadležnih službi.

- PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

  - Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

Ovim Detaljnim planom uređenja određeni su uvjeti korištenja, uređenja, zaštite i gradnje proširenja groblja, odnosno grobnih polja s ukopnim mjestima, te drugih pratećih sadržaja i to: oproštajna građevina (mrtvačnica) s pratećim sadržajima, grobna polja za tradicionalni ukop (inhumacija), zid s urnama, te druge prateće površine kao što su parkiralište, glavna grobna aleja, oproštajni trg, grobne staze, površina za paljenje svijeća i glavno raspelo, površine za sakupljanje grobnog otpada, te zelene površine. Plan ne obuhvaća postojeće groblje.

Planira se novi glavni pješački ulaz u istočnom dijelu obuhvata kojim se pristupa glavnoj grobnoj aleji i oproštajnom trgu. U neposrednoj blizini, uz glavnu grobnu aleju na najstrmijem dijelu terena planira se izgradnja poluukopane mrtvačnice. S tog se mjesta pruža pogled na cijelo planirano groblje pa se time stiče i informacija o rasporedu grobnih polja. U sjeverozapadnom dijelu groblja planira se smještaj zida s urnama. Na kraju glavne grobne aleje, u zapadnom uglu obuhvata, predviđena je površina za paljenje svijeća i postav glavnog grobnog raspela.

Južno od glavne grobne aleje planira se uređenje tri grobna polja namijenjena za smještaj jednostrukih i dvostrukih zemljanih grobova. Grobna polja su međusobno odvojena blagim stubištima koja savladavaju strminu terena. U sklopu proširenja predviđena je i jedna površina za smještaj kontejnera za otpad.

Planira se i rekonstrukcija postojeće prometnice u istočnom i sjevernom dijelu obuhvata s uređenjem prostora za smještaj prometa u mirovanju, podzemno kabliranje postojećih TK i električnih vodova kao i izgradnja javne rasvjete, sustava vodoopskrbe i odvodnje.

  - Detaljna namjena površina

Ovim Detaljnim planom određena je detaljnija namjena površina s uvjetima za građenje i uređivanje prostora koja se odnosi na površine sljedećih namjena:

A	Površina za gradnju oproštajne građevine

B	Površine za gradnju i uređenje polja za sahranu

- polja za uređenje zemljanih grobova

- zid s urnama

C	Pejzažno uređene površine

- grobno zelenilo

- zaštitno zelenilo

D	Površine infrastrukturnih sustava

- kolna prometna površina

- parkiralište za osobna vozila

- glavna grobna aleja (kolno-pješačka)

- ostale pješačke površine (oproštajni trg, grobne staze)

- površine za smještaj kontejnera za otpad.

Namjena površina prikazana je u grafičkom dijelu Plana, na kartografskom prikazu broj 1. Detaljna namjena površina u mjerilu 1:500.

Unutar obuhvata Plana planira se formiranje dviju (2) novih građevnih čestica koje predstavljaju dvije različite funkcionalne cjeline groblja:

Građevna čestica 1: Površina za proširenje groblja

Na građevnoj čestici površine 4.689 m² planira se proširenje groblja, tj. izgradnja i uređenje sljedećih sadržaja: oproštajna građevina (mrtvačnica) s pratećim sadržajima, grobna polja za tradicionalni ukop (inhumacija), zid s urnama, te druge prateće površine kao što su glavna grobna aleja, oproštajni trg, grobne staze, površina za paljenje svijeća i glavno raspelo, površine za sakupljanje grobnog otpada, zelene površine, te parkiralište za osobna vozila. Glavni pješački pristup ostvaren je s javne prometnice u istočnom dijelu čestice, dok su sporedni pješački i kolni pristup ostvareni s iste prometnice, ali u sjevernom dijelu čestice. U jugoistočnom dijelu čestice, uz javnu prometnicu planira se uređenje parkirnih mjesta za potrebe posjetitelja groblja.

Građevna čestica 2: Površina infrastrukturnih sustava – javna prometnica

Na građevnoj čestici površine 1.105 m² uz sjeverni i istočni dio obuhvata planira se koridor pristupne javne prometne površine. Prometnica je namijenjena dvosmjernom kolnom prometu. Cijelom dužinom koridora, uz istočni i sjeverni rub kolnika planira se nogostup.

Planirane građevne čestice prikazane su u grafičkom dijelu Plana, na kartografskom prikazu broj 4.1. Uvjeti gradnje – plan parcelacije u mjerilu 1:500.

2.2.1.	Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

|  | Namjena površina | m² | % |
| --- | --- | --- | --- |
| A | POVRŠINA ZA GRADNJU OPROŠTAJNE GRAĐEVINE | 276 | 4,8 |
| B | POVRŠINE ZA GRADNJU I UREĐENJE POLJA ZA SAHRANU | 2.139 | 37,2 |
|  | polja za uređenje zemljanih grobova | 2.129 |  |  |
|  | zid s urnama | 10 |  |  |
| C | PEJZAŽNO UREĐENE POVRŠINE | 664 | 11,5 |
|  | grobno zelenilo | 168 |  |  |
|  | zaštitno zelenilo | 496 |  |  |
|  | POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA | 2.476 | 43,1 |
| D | kolna prometna površina | 840 |  |  |
|  | parkiralište za osobna vozila | 77 |  |  |
|  | glavna grobna aleja (kolno-pješačka) | 366 |  |  |
|  | ostale pješačke površine (oproštajni trg i staze) | 1171 |  |  |
|  | površine za smještaj kontejnera za otpad | 22 |  |  |
|  | UKUPNA POVRŠINA OBUHVATA DPU-a | 5.749 | 100 |

  - Prometna, telekomunikacijska, komunalna i ostala infrastrukturna mreža

2.3.1.	Prometna mreža

Po istočnom i sjevernom rubu obuhvata DPU-a prolazi postojeća kolna prometnica – nerazvrstana cesta koja se ovim Planom rekonstruira. U istočnom dijelu prometnica je asfaltirana te se koristi za prilaz postojećem dijelu groblja, dok je u sjevernom dijelu u potpunosti neuređena (makadam). Prometnica je namijenjena dvosmjernom kolnom prometu. Planira se kolnik širine 5,0 m. Cijelom dužinom koridora planira se nogostup širine 1,5 m uz sjeverni i istočni rub kolnika.

U jugoistočnom dijelu obuhvata, uz zapadni rub prometnice predviđena su poprečna parkirališna mjesta za potrebe posjetitelja groblja.

Kroz  novu prometnu regulaciju šire zone, moguće je predvidjeti jednosmjerno odvijanje prometa u zoni obuhvata Plana te bi se tako mogla osigurati uzdužna parkirališna mjesta na dijelu obuhvatauz rub čestice 1. U tom slučaju moguće je ukinuti parkiralište u jugoistočnom dijelu čestice.

Prometna mreža prikazana je u grafičkom dijelu Plana, na kartografskom prikazu broj 2.1. Promet – pješački i kolni u mjerilu 1:500.

2.3.2.	Pješačke površine

Unutar područja obuhvata predviđa se pretežno pješački promet. Najvažniju pješačku komunikaciju čini glavna grobna aleja (s mogućnošću kretanja servisnog vozila) koja međusobno povezuje sve sadržaje groblja. Na nju se vežu sve ostale pješačke površine: oproštajni trg uz mrtvačnicu, ostale grobne staze u nagibu do max. 8% radi svladavanja strmine terena i stubišta koja rubno povezuju grobna polja.

Glavnu grobnu aleju potrebno je izvesti širine 2,5 m te u uzdužnom nagibu do max. 5% kako bi omogućila kretanje osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

U koridoru obodne prometnice planira se nogostup širine 1,5 m uz istočni i sjeverni rub kolnika.

2.3.3.	Javna parkirališta

Unutar područja obuhvata Plana predviđeno je parkiralište za osobna vozila u koridoru rubne prometnice. Ukupno se predviđa 6 parkirnih mjesta, od kojih 1 za osobe s invaliditetom.

2.3.4.	Uvjeti osiguranja pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

Unutar područja obuhvata Plana osigurati će se nesmetani pristup osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Unatoč značajnom nagibu terena na prostoru predviđenom za proširenje groblja, glavna grobna staza, širine 2,5 m u najvećem dijelu je horizontalna, bez nagiba, dok je na dva mjesta izvedena u blagom nagibu. Grobne staze koje se vežu na glavnu aleju prilagođavaju se strmini terena u nagibu do max. 8%.

Građevina mrtvačnice planirana je kao djelomično ukopana prizemnica sa završnom kotom poda u razini uređenog terena aleje uz južno pročelje.

2.3.5.	Telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

Vodovi telekomunikacijske i komunalne infrastrukturne mreže polagat će se prema kartografskim prikazima 2.2. Komunalna infrastrukturna mreža – Vodoopskrba, odvodnja i odlaganje otpada, 2.3. Komunalna infrastrukturna mreža – Elektroopskrba i telekomunikacijska mreža, u mjerilu 1:500.

U grafičkim prilozima dan je načelni opseg izgradnje i funkcioniranja komunalne infrastrukturne mreže. Kroz izradu detaljnije projektne dokumentacije trase, koridori i dimenzije vodova odnosno lokacije objekata koji su određeni ovim Planom, mogu se mijenjati radi prilagodbe tehničkim rješenjima i stanju na terenu. Promjene ne mogu biti takve da narušavaju opću koncepciju predviđenu ovim Planom.

Telekomunikacijska mreža

Nadzemni TK vodovi i pripadajući stupovi unutar područja obuhvata Plana se ukidaju, te se planira njihova zamjena podzemnim vodovima. Telekomunikacijski kabeli planiraju se u koridoru obodnih prometnica. Razmak telefonskog i energetskog kabela ne smije biti manji od 1,0 m.

Unutar obuhvata Plana ne planira se smještaj baznih postaja pokretnih TK mreža. Predviđa se priključenje mrtvačnice na telekomunikacijsku mrežu.

Vodoopskrba

Na području obuhvata Plana nalazi se vodospremnik „Krapinske Toplice“ koji je potrebono staviti izvan funkcije, te je (prije proširenja groblja) potrebno demontirati  postojeći cjevovod  PVC DN 255 na dionici od ruba obuhvata Plana do postojećeg vodospremnika, a cjevovod AC Ø 150 koji se koristi za vodoopskrbu objekata, potrebno je demontirati na dionici iznad kuće na kčbr. 2058/3, pa do vodospremnika. Za vodopskrbu će se ubuduće koristiti novi spremnik Škrnik V= 400 m³.

Novi razvod javnog vodoopskrbnog cjevovoda predviđen je u koridoru prometnice uz istočni i sjeverni rub obuhvata Plana.

Proširenje groblja će se opskrbljivati vodom preko postojećeg priključka na starom groblju. Novi priključak za proširenje groblja moguće je planirati kod izgradnje planiranog sustava vodoopskrbe „Visoke zone“ sjevernog dijela naselja Krapinske Toplice.

Odvodnja

Na području obuhvata Plana nije izgrađen sustav javne odvodnje.

Oborinska odvodnja površina unutar obuhvata Plana rješava se internom oborinskom kanalizacijom. Uz južni rub obuhvata planira se oborinski kolektor kojim se oborinske otpadne vode spajaju na planirani kolektor u koridoru prometnice.

Sve oborinske i fekalne otpadne vode groblja i mrtvačnice spajaju se na novoplanirani kolektor odvodnje u koridoru rekonstruirane prometnice. Planira se spajanje predmetnog kolektora na postojeći sustav odvodnje čiji se najbliži ogranak nalazi na križanju Radićeve i Mirne ulice (van obuhvata Plana).

Elektroopskrba

Unutar područja obuhvata Plana predviđa se ukidanje nadzemnih i izvedba podzemnih elektro vodova. Novi podzemni elektro vodovi planiraju se unutar koridora pristupne prometnice, glavne grobne staze i dviju sporednih staza koje dijele grobna polja. Neposredno uz glavni ulaz na groblje, u potpornom zidu koji dijelom formira oproštajni trg,  planira se izvođenje razvodnog ormara iz kojeg će se izvesti svi potrebni priključci i razvodi.

Dubina ukapanja kabela je načelno 0,8 m, a pri prijelazu ispod prometnice 1,0 – 1,2 m u zaštitnim cijevima.

Planom je predviđena javna rasvjeta obodne prometnice i parkirališta postavom stupova javne rasvjete s istočne i sjeverne strane prometnice, uz nogostup. Predviđena je i javna rasvjeta glavnih pješačkih površina u sklopu proširenja groblja, tj. oproštajnog trga, glavne grobne aleje i dviju staza sa stubištima koje se spuštaju od grobne aleje do odmorišta i česmi uz južni rub obuhvata.

Za osvjetljavanje obodnih prometnica treba odabrati odgovarajući standardizirani oblik i vrstu stupova javne rasvjete. Uvjeti za izbor stupova su statička stabilnost, dobra zaštita od korozije i estetske kvalitete. Stupovi se učvršćuju na betonski temelj. Radi zaštite od atmosferskih pražnjenja stupovi moraju biti uzemljeni.

Svi elektroenergetski vodovi i vodovi javne rasvjete moraju biti položeni u zemlju (kablirani).

|  | PRORAČUN BILANCE |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | OPROŠTAJNA GRAĐEVINA |  |
| 1.1. | Rasvjeta i utičnice | 4,0 kW |
| 1.2. | Električni bojleri | 5,0 kW |
| 1.3. | Rashladna komora | 2,0 kW |
| 2. | VANJSKE INSTALACIJE |  |
| 2.1. | Rasvjeta proširenja groblja | 3,0 kW |
| 2.2. | Rasvjeta prometnice i parkirališta | 2,7 kW |
| 3. | VANJSKI RAZVODNO-UTIKAČKI ORMARIĆI |  |
| 3.1. | Ormarići s 4 utičnice (2 kom) | 3,0 kW |
|  | INSTALIRANA SNAGA UKUPNO: | 19,7 kW |
|  | Faktor istodobnosti | fi = 0,7 |
|  | VRŠNA SNAGA | Pv = 13,80 kW |

Plinoopskrba

Unutar područja obuhvata Plana nije izgrađen sustav plinske mreže niti se ne predviđa priključenje groblja i mrtvačnice na isti.

Za potrebe kontaktnog područja Plana moguće je izvoditi plinoopskrbnu mrežu u koridoru obodnih prometnica groblja na način da je svijetli razmak između plinske cijevi i ostalih vodova komunalne infrastrukture minimalno 1,0 m.

2.3.6.	Zbrinjavanje otpada

Otpad s prostora postojećeg i planiranog proširenja groblja te zgradu mrtvačnice, odlagat će se u za to odgovarajuće koševe za otpatke koji će se postaviti uz glavnu grobnu aleju. Kontejneri za grobni otpad postavit će se u sjevernom dijelu groblja. Preporuča se odvajanje biološkog od ostalog otpada, a uz ugovoreni odnos s komunalnim poduzećem.

2.4.	Uvjeti korištenja,  uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1.	Etapnost realizacije

Planira se proširenje groblja izvesti kroz sljedeće tri (3) etape:

ETAPA 1 – 	U prvoj se etapi predviđa izgradnja i uređenje sva tri grobna polja i zida s urnama, izvedba glavne grobne aleje s raspelom i sporednih staza, uređenje pješačkog i kolnog pristupa na groblje i površine za smještaj kontejnera, javno parkiralište u jugoistočnom dijelu parcele te uređenje pripadajućih pejzažnih površina.

Moguće je etapu 1 podijeli na dvije podetape pri čemu se u drugoj podetapi izvode redovi 5-8.

ETAPA 2 – 	U drugoj etapi predviđena je izgradnja oproštajne građevine s oproštajnim trgom, te uređenje pripadajućih pejzažnih površina.

ETAPA 3 – 	U trećoj se etapi predviđa rekonstrukcija postojeće prometnice s pripadajućim nogostupom.

Numeracija etapa ne uvjetuje redoslijed izvođenja, tj. etape 1 i 2 moguće je izvesti prije rekonstrukcije postojeće prometnice.

2.4.2.	Uvjeti i način gradnje

Ovim se Planom predviđa izgradnja triju (3) grobnih polja za uređenje zemljanih grobova (jednostrukih i dvostrukih) s betonskim okvirima, jednog zida s urnama te izgradnja oproštajne građevine – mrtvačnice i uređenje oproštajnog trga. Organizacija groblja prikazana je na kartografskom prikazu 3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina u mjerilu 1:500.

U cilju provjere stabilnosti tla, provedeni su geotehnički istražni radovi.

Geotehničkim elaboratom izrađenim od strane tvrtke ''GEO_LAB d.o.o.'' u studenom 2013. godine, utvrđeno je da je tlo pogodno za izgradnju groblja, uz osiguranje odgovarajućim potpornim konstrukcijama.

Grobna polja i zid s urnama

Na sva planirana grobna polja pristupa se sa glavne grobne aleje širine 2,5 m koja u segmentima s uzdužnim nagibom do max. 5% svladava razliku u visini od 0,5 m. Grobna polja sastoje se od dvostrukih grobnih redova položenih uz grobne staze i jednog jednostrukog reda kojem se pristupa s glavne aleje. Predviđaju se šljunčane grobne staze. Zbog strmine terena planira se izvedba podzida uzduž grobnih staza te izvedba potpornog zida uz glavnu grobnu aleju. Podzide treba izvesti od armiranog betona, kamena ili gabionskih zidova, te ih je potrebno ozeleniti. Uz sve potporne zidove potrebno je izvesti drenažu.

Uz glavnu grobnu aleju planira se izvedba potpornog zida maksimalne visine cca. 2,0 m u sklopu kojeg je u sjeverozapadnom dijelu čestice predviđen smještaj niša s urnama. Na visini od 1,2 m od gotovog poda aleje, na osnom razmaku od 0,8 m smještena je po jedna niša za urne.

Ovim DPU-om planirano je ukupno 296 grobnih mjesta od kojih je 30 jednostrukih i 266 dvostrukih zemljanih grobova, te 38 niša za po 4 urne.

tabela 2 – Iskaz grobnih mjesta

| BROJ POLJA | ZEMLJANI GROB JEDNOSTRUKI | ZEMLJANI GROB DVOSTRUKI | NIŠA ZA URNE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | 10 | 72 | - |
| II. | 0 | 89 | - |
| III. | 20 | 105 | - |
| IV. | - | - | 38 |
| UKUPNO | 30 | 266 | 38 |

Zbog lakše  provedivosti uređenja groblja moguća je i etapnost gradnje u skladu s grobnim poljima ukoliko to dozvoljavaju istražni geotehnički radovi i proračuni.

Prema Pravilniku o grobljima (NN 99/02), tlocrtna dimenzija ukopnog otvora mora biti najmanje 80x200 cm, a dno grobnog mjesta treba biti planirano tako da bude najmanje 50 cm iznad najviše razine podzemne vode. Brutto veličina jednog grobnog mjesta na planiranom proširenju groblja za zemljani ukop jednostruke širine iznosi 160x260 cm (netto 90x230 cm), a dvostruke širine 250x260 cm (netto 180x230 cm).

Dimenzija niše u zidu za postav četiri urne iznosi 40x40x40 cm.

Detaljni prikaz grobnih mjesta i niša za urne prikazan je na kartografskom prikazu 5. Detaljni nacrti grobnih mjesta i niša za urne u mjerilu 1:50.

Oproštajna građevina

Tlocrt oproštajne građevine - mrtvačnice potrebno je razviti unutar površine oznake „og“ prikazane u grafičkom dijelu Plana na kartografskom prikazu 4.2. Uvjeti gradnje – smještaj građevina na građ. česticama i uređenje građ. čestica. Mrtvačnicu je potrebno izvesti kao djelomično ukopanu prizemnu građevinu. Obavezno je djelomično ukopavanje ove građevine u svrhu boljeg uklapanja u postojeći teren. Oproštajnu građevinu treba projektirati i oblikovati u skladu s lokalnim uvjetima i prema načelima suvremenog oblikovanja uz upotrebu kvalitetnih i suvremenih materijala.

Urbana oprema

Na cjelokupnoj površini groblja potrebno je osigurati dovoljan broj klupa za odmor i koševa za otpad. Postav grobnih česmi planira se uz prostor predviđen za smještaj kontejnera sa zapadne strane mrtvačnice i na odmorištima uz južni rub parcele.

Ograda groblja

Planira se izvedba ograde oko cijelog groblja. Ograda dijelom prati rubove čestice 1, a djelomično je prilagođena konfiguraciji terena te se nalazi dublje unutar područja obuhvata. Ukupna visina ograde ne smije biti viša od 1,40 m. Glavni pješački ulaz u groblje predviđen je na istočnom dijelu čestice 1, dok su sporedni pješački i kolni ulaz planirani po sredini sjevernog ruba čestice 1.

2.4.3.	Zaštita prirodnih i kulturno – povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

Zaštita prirodnih cjelina

Unutar područja obuhvata ovog Detaljnog plana uređenja nema zaštićenih prirodnih vrijednosti temeljem članka 111. st. 1.  Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13).

Zaštita kulturno – povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

Prema Urbanističkom planu uređenja naselja Krapinske Toplice, područje obuhvata Plana nalazi se u C zoni zaštite povijesne cjeline naselja. Stoga je pri organizaciji groblja i grobnih polja posebna pažnja posvećena prilagodbi zatečenoj morfologiji terena i očuvanju ambijentalnih vrijednosti ovog prostora.

Unutar područja obuhvata ovog Detaljnog plana uređenja nema zaštićenih kulturnih dobara temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13). Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina vrijede prema Odredbama iz važećeg prostornog plana (PPUO Krapinske Toplice, Glasnik SLKZŽ 14/12).

2.5.	Mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš

Na području obuhvata Detaljnog plana uređenja ne predviđa se razvoj djelatnosti koje ugrožavaju zdravlje ljudi i štetno djeluju na okoliš.

Lokacija groblja nalazi se na položaju koji je djelomično vidljiv iz obližnjih naselja pa je stoga osobita pažnja posvećena pojavnosti proširenja groblja u prostoru. Organizacijom grobnih polja nastoji se ostvariti vizualni i prostorni sklad novoizgrađenih elemenata s neposrednim okolišem.

Proširenjem groblja minimalno se povećava prometno opterećenje u prostoru, i to samo za vrijeme ukopa i vjerskih blagdana. Osim uređenja planiranog parkirališta nije potrebno poduzimati posebne mjere zaštite.

2.5.1.	Mjere zaštite od prirodnih i drugih nesreća

Zaštita od prirodnih i drugih nesreća planirana je u skladu s “Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Krapinske Toplice” od listopada 2011. godine.

Protupotresno projektiranje kao i građenje građevina treba provoditi sukladno zakonskim propisima o građenju i prema važećim tehničkim propisima (Nacionalni dodatak za niz normi HRN EN 1998-1:2011/NA:2011, Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija – 1. dio: Opća pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade). Projektiranje, građenje i rekonstrukcija građevina mora se provesti tako da građevine budu otporne na potres s horizontalnim vršnim ubrzanjem tla 0.10g za povratno razdoblje od 95 godina. Potrebno je osigurati dovoljno široke i sigurne evakuacijske putove, omogućiti nesmetan pristup svih vrsti pomoći u skladu s važećim propisima.

Kod planiranja i gradnje prometnica valja voditi računa o vjetru i pojavi ekstremnih zračnih turbulencija.

Prilikom ocjene mogućnosti i pogodnosti lokacije za proširenje groblja provedena su geološka ispitivanja tla te je izrađen geotehnički elaborat kojim je utvrđeno da je tlo pogodno za planiranu namjenu. Prilikom izrade detaljnije projektne dokumentacije i gradnje građevina potrebno je pridržavati se mjera iz geotehničkog elaborata.

2.5.2.	Mjere zaštite prilikom izgradnje i korištenja groblja

Višak iskopane zemlje nastao prilikom iskopa ne smije se odlagati na samom groblju, niti na okolnim poljoprivrednim površinama već se mora odvoziti na za to predviđenu deponiju. Tijelo nadležno za upravljanje grobljem može odrediti mjesto za privremeni deponij viška iskopane zemlje s kojega će se vršiti postepeno dodavanje zemlje na grobove koji su bez završenog grobnog uređaja.

Prilikom iskopa groba u čijoj se neposrednoj blizini nalazi neko već zasađeno stablo ili neki druga grmolika biljka ne smije se koristiti mehanizacija već se iskop mora obaviti ručno.

U redovnom korištenju groblja dolazi do povremenog povećanja utjecaja buke tijekom sprovoda te kod iskopa i održavanja groblja. Budući da se radi o povremenom povećanju buke, nije potrebno poduzimati posebne mjere zaštite, no sadnjom zelenih površina moguće je ublažiti njen utjecaj.

Tijekom izvođenja radova, prije svega zemljanih radova, doći će do privremenog opterećenja pristupnih prometnica i samog groblja potrebnom mehanizacijom i transportnim sredstvima (kamion). U vrijeme izvođenja radova doći će i do povećanja razine buke te povremenog povećanja onečišćenja zraka (ispušni plinovi). Ti utjecaji su privremeni i povremeni pa zbog toga nemaju veće značenje.

Tijekom izvođenja radova potrebno je:

-	koristiti ispravnu mehanizaciju i koristiti je strogo u funkciji samih radova pazeći da se ne oštete postojeće grobne površine i postojeća stabla;

-	redovito održavati postojeće grobne prometnice tj. omogućiti normalno funkcioniranje postojećeg groblja i lokalnog prometa duž rubnih prometnica;

Tijekom korištenja groblja potrebno je:

-	kod iskopa novih grobnih mjesta paziti da se ne oštećuju postojeća grobna mjesta i grobne staze i grobni uređaji,

-	redovito odvoziti prikupljeni grobni otpad,

-	održavati postojeće putove i pješačke staze,

-	redovito održavati sve zelene površine i po potrebi obnavljati ih novim materijalom,

-	izvesti sustav za prikupljanje i kontrolirano odvođenje površinskih voda s ciljem snižavanja njihove razine do kote koja će biti najmanje 0,5 m niža od kote dna grobova,

-	redovito kontrolirati sustav odvodnje površinskih voda i po potrebi sanirati neispravne dijelove sustava.

2.6.	Plan pejzažnog uređenja

Unutar obuhvata Plana nema vrijedne postojeće vegetacije. U neposrednom okolišu prevladavaju šume, livade i vinogradi, te je jedan od glavnih ciljeva pejzažnog uređenja bio stvoriti ambijent koji bi se što više približio atmosferi domaćeg krajobraza. Stoga su primijenjene pretežito vrste drveća koje su autohtone u kontinentalnom dijelu Hrvatske.

Osnovna podloga površina grobnog i zaštitnog zelenila je tratina koja djeluje kao čimbenik ujednačavanja ambijenta.

Glavni prostorni akcent čini visoko zelenilo ispred mrtvačnice – četiri stabla sorbusa (Sorbus Aria). Osim sorbusa uz aleju i mjestimično unutar grobnih polja je predviđena sadnja gledičije  (Gleditsia Triacanthos)

Pejzažno uređenje prikazano je u grafičkom dijelu Plana, na kartografskom prikazu broj 3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina u mjerilu 1:500.